## Slide 1
画像の端部分が見切れてしまう場合がありますので、テキスト含め
確実に表示させたい要素は、赤枠内に入力してください
XXXXXX
戦略研勉強会＠キャンプ
第34回
生物模倣ハイドロゲル
～水と高分子の世界～
2024年11月1日（金曜日） 12：10～12：40

## Slide 2
画像の端部分が見切れてしまう場合がありますので、テキスト含め
確実に表示させたい要素は、赤枠内に入力してください
XXXXXX
お昼休みの30分
お時間を頂きます。
肩の力を抜いてゆるりと
お聴きください～

## Slide 5
ポチッ
最後にアンケートにご協力下さい！

## Slide 6
ご説明の流れ
ゲーミング・ハイドロゲル
はじめに
ゲル（Gel）とは？ 高分子とは？
生物はゲルでできている
生物模倣ハイドロゲル
最後に・・・

## Slide 7
はじめに

## Slide 8: 世界初! 3Dゲルプリンター
造形モデルは3D-CADソフトで作製
型では作れない複雑・中空構造を迅速造形
3Dゲルプリンター
3D-CADデータ
先進的ゲル材料の自由造形が可能な世界初の3Dプリンタ
化学×機械
山形大学で開発された先進的ゲル材料の3D自由造形が可能
R. Hidema, K. Sugita, H. Furukwa, Trans. J. Soc. Mech. Eng. (A), 77, 1002-1006 (2011)
H. Muroi, J. Gong, H. Furukawa, J. Solid Mech. Mater. Eng., 2013.
革新的ブレークスルー技術！ UV照射部分のみゲル化！
2
世界初3Dゲルプリンター

## Slide 9
3Dデジタルデータから造形された高強度ゲル
3D-CADで描いた、3Dデジタルデータ
水中で膨らむと硬くて脆くなる吸水性ゲルの乾燥粉末
水溶性アクリルモノマー、架橋剤、UV重合開始剤の
入った水溶液。この水溶液にUV照射すると延性に富
むゲルができる。
高強度ゲルの原料
UV光で溶液中に反応を起こす
3Dゲルプリンター内部の反応槽「バスタブ」
3Dゲルプリンター
バスタブ型ゲルプリンター
山形大学
古川教授

## Slide 10: 背景： 広がる3Dゲルの適用範囲
(2017) より.
ヘルスケア産業への貢献
3Dゲルプリンターにより，三次元細胞培養のための足場を造形．
田勢他，日本機械学会論文集，
人工臓器作製へ貢献
→再生医療分野に貢献
3D食品プリンターにより，見た目に も楽しい嚥下食を．
Kodama et al., “Future Foods”,
Chap. 9 (2017) より.
介護・看護分野に貢献
Takamatsu et al., 232nd ECS meeting. M01 No.
2113 (2017) より.
マイクロ流路の3Dプリント
MEMS分野に
貢献
フォーク形状
箸形状
先端産業（自動車等）への貢献
スプーン形状
形状変形
ゲル材料のロボットハンドへの応用
（滋賀県立大学山野准教授らと共同研究）
ロボット開発分野に貢献
ゲルプリンターの産業利用

## Slide 11: デザイナブルゲル ロードマップ
2000
2012
2017
2022
1cm
ゲ
ル
形精度
1mm
造 100μm
10μm
1μm
バスタブ・レーザー方式（2016年技術実証完了）
対象製品分野：ロボット・アクチュエータ必要造形精度：〜100μm
RepRap方式
(SIP外でオープンソースPJを並行実施中)
対象製品分野：一般ユーザー
(教育，ホビーなど)
造形精度よりも低コスト化が要求される
ディスペンサ方式（2015年開発完了→ベンチャーへ）
対象製品分野：ヘルスケア、医食
必要造形精度：〜1mm
マイクロ光造形バスタブ方式（2017年より開発着手）
対象製品分野：
ポリマーMEMS，DDS
必要造形精度：〜10μm
対象製品分野：再生医療，分子デバイス
ナノ光造形バスタブ方式（次期ターゲット）
必要造形精度：〜100nm
10mm
20 0 um
2027
2001
環動ゲル
2002
2008
テトラPEGゲル
ナノコンポジットゲル
2003
ダブルネット ワークゲル
2010
アクアマテリアル
2011
相互架橋ゲル
(山形大学)
O k u m u ra a n d Ito
H a ra g u ch i
K u ro ka w a , G o n g , et a l.
S a ka i, et a l. A id a , et a l.
高強度ゲル研究は日本が世界を圧倒的にリ ード
T a ka d a , Fu ru ka w a , et a l. Y o ko o , Fu ru ka w a , et a l.
2012
透明形状記憶ゲル
(山形大学)
高強度ゲルの開発
デザイナブルゲル ロードマップ

## Slide 12
バイオプリンティング
バイオプリンター企業
オルガノボ（Organovo）
サイフューズ（日本）
3Dynamic Systems
envision TEC
CELLINK
RevoTek（蓝光英诺）
MedPrin（广州迈普再生医学科技股份有限公司）
Regenovo（杭州捷诺飞生物科技股份有限公司）
TeVido BioDevices
Advanced Solutions
RegenHU
Aspect Biosystems
3D Bioprinting Solutions
出所：In situ printing of mesenchymal stromal cells, by laser-assisted bioprinting, for in vivo bone regeneration applications
出所：各種資料により三井物産戦略研究所作成
出所：リコー

## Slide 13
ゲル？

## Slide 14
ゲル（Gel）
架橋点
高分子
隙間に
溶媒（水）

## Slide 15
ゲル（Gel）

## Slide 16
ゲルとゾル

## Slide 17
化学架橋と物理架橋
https://www.u-presscenter.jp/article/post-45735.html

## Slide 18
高分子

## Slide 19
高分子とは

## Slide 20
いろいろな形の高分子
線状高分子
星形高分子
くし形高分子
末端基を制御した高分子
ブロック共重合体
グラフト共重合体
モノマーの種類、並び方、分子量（長さ）、形状により全く異なる性能が現れる。
A
B
C
A
B
C
A
A
A
A
A
A
並び方の違い
分子量（長さ）の違い
まだ未知の組み合わせなども多く、無限の可能性を秘めている
要求性能により、分子構造制御が必要
いろいろな高分子

## Slide 21
Iijima Laboratory
突然ですがDNAも高分子です・・・
2.0 nm
DNAの結晶構造 (PDB: 1BNA)
0.34 nm
グアニン
チミン
アデニン
リン酸
デオキシリボース
π-π
相互作用 シトシン
水素結合
静電相互作用
（反発力）
DNAは材料科学的な観点からも魅力的
二重らせん構造
弱い結合・相互作用
多様な官能基

## Slide 22
弾力性の高いゲル状物質
50 μm
断面のSEM画像（凍結乾燥後）
三次元的な網目構造
H2O
サケ白子由来DNA
金属塩
プラチナDNAハイドロゲル
DNA
Metal ion
Hydrogel
DNA
Metal ion
DNA-金属イオン間の配位結合を利用したハイドロゲル作製

## Slide 23
DNA水溶液
CuCl2
水溶液
Cu-DNA
ハイドロゲル
瞬時にゲル形成！

## Slide 24
生物はゲルでてきている

## Slide 25
細胞外マトリックス

## Slide 26
腱と靭帯
腱や靭帯は、ハイドロゲルでできている。
高い強度、剛性、耐久性を持つのは、長いスケールで高度に構造化されているから。
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03212-z

## Slide 27
関節軟骨